## Slide 1: 網路線製作
cookie@CNA

## Slide 2: 目錄
網路線介紹
器材介紹
步驟

## Slide 3: 網路線介紹
無遮蔽式雙絞線(常用)
無遮蔽式雙絞線
(Unshielded Twisted Pair)

## Slide 4: 網路線介紹
網路線分類：
Cat 5 , Cat 5e(常用) , Cat 6 , Cat 6a
水晶接頭類型：
RJ-45
網路線排序:
EIA/TIA 568A &TIA 568B

## Slide 5: 網路線介紹
直線(Straight):
T568A-T568A
T568B-T568B
PC ←→Switch
Switch ←→ Router
跳線(CrossOver)
T568A-T568B
Switch←→Switch
PC ←→PC

## Slide 6: 網路線介紹
不建議使用扁線
不建議使用本校員○社

## Slide 7: 器材介紹
1、Cat5以上網路線
3、剪刀
4、RJ-45水晶頭
2、剝線器
5、壓線鉗

## Slide 8: 步驟
1.用剝線器將網路線的外層塑膠皮剝開至適當長度。

## Slide 9: 步驟
2.將纏繞的絞線分開，拉直方便之後排線。

## Slide 10: 步驟
3.把線照著T568A或T568B的順序排好，用剪刀將線修剪平整。

## Slide 11: 步驟
將絞線連同塑膠皮部分塞入RJ45接頭
利用壓線器把接頭壓緊。

## Slide 12: 步驟
測線器測試線路是否正確無誤。

## Slide 13: 謝謝大家！！！